盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目

招 标 文 件

标段编号：DFCG20180059-1

招  标  人：     盐城市大丰人民医院     （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

招标代理机构:  江苏策诚工程咨询有限公司  （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

日    期  ：     2018年3月

招标文件备案表

| 招标人及 招标代理机构名称 | 盐城市大丰人民医院 江苏策诚工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装 及伴随服务项目 |
| 标段编号 | DFCG20180059-1 |
| 此文件审查工作已结束，于2018年3月9日备案，共84页，附件有： 1、招标采购计划申报表； 2、采购通知单； 3、招标代理服务合同。 招标管理部门（盖章） |

# 第一章 招标公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定， 江苏策诚工程咨询有限公司 受 盐城市大丰人民医院 委托，就下列项目进行公开招标，诚邀合格的企业前来报名参加。

二、项目概况

（1）项目名称：盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目

（2）项目编号：DFCG20180059

（3）招标方式：公开招标

（4）采购内容：所有电梯全套设备的供货（含包装、运输及其保险）、安装、调试（含电梯的运行调试）、试运行直至竣工验收合格和取得运行合格证、质保期内的所有检测费及免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务，还包括提供技术资料、技术服务、维修保养等。

（5）资金来源：自筹

（6）采购控制价：150万元

（7）供货期限要求:招标人发出书面通知后的60日历天内完成所有电梯供货、安装及调试并经验收合格工作且均不影响项目总工期目标的实现。

（8）质量要求：相关质量验收检测合格标准

（9）质保期：不少于两年

三、标段划分：本招标项目共分 1 个标段，招标内容如下：

| 标段 编号 | 货物名称 | 电梯编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 2#、4# | 台 | 2 | 无障碍电梯 |
|  |  | 5# | 台 | 1 |  |
|  | 客货电梯 | 1# | 台 | 1 | 熟食送餐梯（病区送餐车专用） |
|  |  | 3# | 台 | 1 | 厨房用梯、会议用梯 |
|  | 载货电梯 | 6# | 台 | 1 | 熟食送餐梯 |
| 合计 |  | 台 | 6 |  |

四、申请人应当具备的主要资格条件及要求：

1、具备国家有关法规规定的投标人资格条件且须满足下列资格条件：

（1）投标人须在中华人民共和国境内注册具有独立企业法人资格有能力提供本招标项目货物的电梯制造厂商或是该电梯制造厂商针对本项目的唯一授权的销售代理商（代理商营业范围必须包含电梯设备销售）；代理的电梯制造厂商须提供对拟投标电梯的产品质量、安装和售后服务保证提供的书面承诺，也可在电梯制造厂商针对本项目的唯一单项销售授权委托书中明确约定。

（2）所投产品必须为国内外知名电梯生产企业生产的高效、节能、环保、技术领先的中外合（独）资产品；拟投标的载货电梯可以和乘客、客货电梯采用同一品牌，也可采用其它品牌，但必须为国内外知名专业载货电梯生产厂家生产的产品。乘客、客货电梯的主要部件（包含但不限于：控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器）必须为原品牌的中外合（独）资或（及）以上产品，具体技术参数详见招标文件要求。如是原装进口件，投标时须提供制造商进口件承诺书或提供生产厂商相关配置证明原件。如提供原产地产品，须与母公司的型号和技术标准一致[如（不限于）乘客电梯：EN81]。

（3）投标设备的制造厂商须通过国家ISO9001质量管理体系认证，取得ISO9001质量管理体系认证证书；ISO14001：2004环境管理体系认证证书；投标设备的制造厂商必须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备（电梯）制造许可证。

（4）电梯安装单位必须为投标设备的电梯制造厂商或制造厂商对本项目投标授权的唯一代理商，电梯安装单位必须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯安装A级资质、维修A级资质。

电梯安装如由满足资质要求的代理商负责安装，投标设备的电梯制造厂商必须在其授权委托书中对电梯的安装作出明确委托。

2、投标人须具有独立订立合同的能力；

3、投标人近三年内没有被司法部门或行业管理部门查处；或虽有违反法律法规行为、被依法取消投标资格但期限已满的；或因招标投标活动中有违法违规等不良行为的、被招标投标管理部门公示限制但限制期限已满的；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态；

4、投标申请人应当满足《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定的各项条件。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

6、投标申请人须提供单位注册所在地人民检察院（监察委）出具的无行贿犯罪档案结果查询函（包含投标单位<个人投标无需提供>、法定代表人、授权委托代理人）；

7、本次招标 不接受 联合体投标。

五、投标保证金

本项目投标保证金人民币壹万伍仟元整（15000.00元），必须从基本帐户在开标前汇至盐城市大丰区公共资源交易中心的投标保证金专用帐户；具体要求详见本公告“投标保证金交纳帐户信息”。

六、投标保证金交纳帐户信息

投标人必须在投标文件递交截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至盐城市大丰区公共资源交易中心保证金专用账户（收款单位：盐城市大丰区公共资源交易中心，开户银行：江苏大丰农村商业银行创业支行, 帐号：3209820531010000067629;联系电话：0515-83927237），投标保证金采用电汇方式，投标保证金汇出单位应与投标报名单位名称完全一致。

特别提醒：投标人的保证金账户必须是投标人本单位的基本账户，且与盐城市公共资源交易企业诚信库登记账户一致。如果不一致，银行将会自动退回该项目投标保证金，投标人将失去该项目的投标资格。查询电话：0515-83927237（朱会计）。七、报名及招标文件的获取

1、各潜在投标人（供应商）采用网上方式报名及下载招标文件，具体步骤如下：

（1）各潜在投标人（供应商）下载采购类项目网上报名操作指南（网站http://221.231.122.12主页下载）；

（2）各潜在投标人（供应商）根据网上报名操作指南进行操作，仔细阅读采购类项目网上报名操作指南，认真掌握操作方法(请牢记登录名和密码)，确保信息准确无误，如填报错误,后果由投标单位自行承担；

（3）各潜在投标人（供应商）在交纳招标文件工本费后，报名视为成功。若未交纳招标文件工本费，视为未报名。

2、请各投标申请人于 2018年3月9日 至 2018年3月16日进行网上报名及下载招标文件，如在规定时间内未下载招标文件，由此引起的责任自负。

八、本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，由评标委员会根据招标文件进行评定；报名时不进行报名资料的任何审查，由意向投标人自行判断是否符合投标资格。

九、本招标项目采用的评标方法： 综合评分法

十、本招标项目招标公告发布媒介：中国大丰(http://www.dafeng.gov.cn)、盐城政府采购网(http://www.ccgp-yancheng.gov.cn)、大丰公共资源交易平台（网址：http://221.231.122.12或 登录大丰区政府门户网站http://www.dafeng.gov.cn后点击“公共资源交易平台 ”）

十一、投标时间、开标时间和地点

1、投标时间段： 2018年3月28日15时30分至16时00分

2、开标时间：  2018年3月28日16时00分

3、投标文件提交地点： 盐城市大丰区公共资源交易中心开标二室 (盐城市大丰区城东新区丰华国际服务中心4楼，盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米)

十二、投标前请关注“大丰公共资源交易平台”的“政府采购”——“最高限价”和“答疑补充”栏目。及时了解到项目的“最高限价”和“答疑补充”等情况。

十三、联系方式

招  标  人

招标人：盐城市大丰人民医院

联系地址：盐城市大丰人民医院

联系人： 葛先生             联系电话：18267247230

招标代理机构

招标代理： 江苏策诚工程咨询有限公司

联系地址：盐城市大丰区泰西村康居小区666号（便民服务中心三楼）

联系人：  沈政              联系电话：18962046282

# 第二章  投标人须知

1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：盐城市大丰人民医院 地址：盐城市大丰人民医院 联系人：葛先生 电话： 18267247230 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 江苏策诚工程咨询有限公司 地址：盐城市大丰区泰西村康居小区666号 联系人：沈政 电话：18962046282 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体见招标需求 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 招标人发出书面通知后的60日历天内完成所有电梯供货、安装及调试并经验收合格工作且均不影响项目总工期目标的实现。 |
| 1.3.3 | 交货或服务地点 | 盐城市大丰人民医院高新区分院 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 相关质量验收规范合格标准，本工程招标人或项目所在地质量技术监督部门或招标人委托的第三方检测机构可能对中标人的所供产品进行抽检，如抽检不合格导致的费用损失由中标人承担，所有返工、更换等费用均由中标人承担，给招标人造成损失的，招标人将依法追偿。 验收执行标准：国家或行业最新标准、招标文件各项技术参数指标、投标文件投标承诺所达到的各项技术参数指标（招标文件、投标文件、国家或行业标准不一致处以最高标准执行） |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场，招标人不组织集中踏勘 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 投标人提出问题的截止时间： 招标人澄清的截止时间： |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其它材料 | / |
| 2.2.1 | 要求招标人澄清招标文件截至时间 | 2018年3月19日 18 时前 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改时间 | 投标人自行网上查寻 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标文件一般包括资质文件、商务文件、技术文件等，详见投标人须知3.1投标文件的组成） |
| 3.1.3 | 须提交核验的原件材料 | 详见投标人须知3.1投标文件的组成 |
| 3.2.2 | 投标报价要求 | 固定单价报价，投标报价是履行合同的最终价格（如采购需求发生变化，采购数量按实结算，中标单价不变），主要包括（但不限于）：电梯的整机价格【含全套设备、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架）、安装费、钢牛腿材料及安装费、井道纠偏（含采取纠偏所产生的所有措施等费用）、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁】、井道永久照明、机房空调、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯所有维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关（如采用进口件）、商检、技术质量监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件的海关验货，如有）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由卖方负责并承担】、总包管理费、施工配合费【政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用），水电费由中标人与总包单位按实结算 】、税费【主要进口部件及零件进口关税款（如有）及中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费】、质量保证期内地方技术质量监督局和特种设备检测管理部门的检验费及检测费和取得运行合格证、为招标人相关人员的培训费用、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、招标代理费、技术服务费、维修保养费以及电梯交钥匙工程所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 150 万元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件数量 | 开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码。 2.投标文件正本1份，副本各4份。 3、投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。 4.投标文件须采用胶装、热熔装订 |
| 4.2.1 | 投标文件递交截止时间和地点 | 时间：2018年3月28日16时00分 地点：盐城市大丰区公共资源交易中心开标二室(盐城市大丰区城东新区丰华国际服务中心四楼（盐城市大丰区丰华路与飞达路交叉西150米)；逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |
| 8.3 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 银行转帐、电汇、网汇等。 履约保证金的金额：中标价的10% 参照招标公告第5条规定，不足部分由中标人在中标后签订合同前一次性补全给招标人。 |
| 10.1 | 收费标准 | 本项目招标代理费向中标单位收取，招标代理费按国家发改价格[2011]534号文件规定货物类标准缴纳；请投标人考虑在投标报价中。 |
| 11 | 付款方式 | 付款方式分为产品销售及产品安装两部分 产品销售部分： 1、卖方在收到买方发出的中标通知书后七日内，向买方提交设备中标价款10%的履约保证金。 2、合同签订后，买方向卖方支付设备合同价款的10%的预付款。 3、按买方计划卖方供应的电梯设备全部进场（工程实施期间卖方有义务提醒买方电梯生产计划），买方支付该批次电梯设备总价款的50%。 4、所有的电梯安装结束、调试到位，经买方、监理单位、地方技术监督部门（指特种设备安监等）等单位验收合格，买方向卖方支付至该单位工程电梯总价款的70%。 5、卖方在提交完备的各单位工程电梯的竣工结算资料并取得电梯运营使用合格证后，经买方政府审计部门政府审计结束后支付至该单位工程审定的电梯设备总价款的95%。余款5%作为本合同工程质量保证金，质量保证金在质保期满后15日内结清（不计利息）。 产品安装部分： 1、受托方向委托方提交安装合同价款10%的履约保证金。合同签订后，委托方向受托方支付安装合同价款的10%的预付款。 2、按委托方安装计划受托方进场施工，委托方支付安装合同价款的10%。 3、所有电梯安装结束、调试到位，经委托方、监理单位、地方技术监督部门（指特种设备安监等）等单位验收合格，委托方向受托方支付至安装合同价款的70%。 4、受托方在提交完备的各单位工程电梯的竣工结算资料并取得电梯运营使用合格证后，经委托方政府审计部门政府审计结束后支付至该单位工程审定的安装合同价款的95%。余款5%作为本合同工程质量保证金，质量保证金在质保期满后15日内结清（不计利息）。 质量保证期不少于24个月。 |

特别提醒：

1、招标人会根据招标需要，可能会不定期在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各投标人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响投标的，结果由投标人负责。

2、投标单位的法定代表人或其委托代理人须携带有关资料（身份证原件）出席开标会议。

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目货物进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的交货期或工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的交货或服务地点：见投标人须知前附表。

1.3.4本招标项目的质量要求及验收标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构的单位负责人为同一个人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的其他申请人的单位负责人为同一个人的；

（8）与本标段的其他申请人之间存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系的；

（9）法律法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12转包与分包

本项目不允许转包及分包。

1.13特别说明：

▲1. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2. 招标文件

### 2.1 招标文件组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）货物需求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清，招标人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)上公开发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以以“补充答疑”的形式在大丰公共资源交易平台(http://221.231.122.12)上修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

（一）投标文件的组成

1.投标文件分为商务投标文件和资格证明文件。

1.1商务投标文件应包括但不限于下列内容（目录及有关格式按 “投标文件格式”要求）：

商务投标文件

(1) 投标人的法定代表人身份证明书；

(2) 投标人的法定代表人授权委托书；

(3) 投标书；

(4) 诚信投标承诺书；

(5) 开标一览表（另需一份原件单独密封供唱标时使用，单独密封包装）；

(6) 投标分项报价表；

(7)《电梯技术参数响应表》（须与招标文件作出点与点的应答）；

(8) 商务条款偏离表；

(9) 投标致函；

(10) 投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表；

(11) 随机提供的备品备件及专用工具明细表；

(12) 货物说明一览表；

(13) 电梯主要部件报价表；

(14) 交货一览表；

(15) 施工方案、货物包装和运输方案；

(16) 售后服务

（17）电梯验收大纲。在该验收大纲中应说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据；

（18）反映全部商务投标文件内容的电子投标文件光盘或U盘一份，要求与开标一览表一起单独密封提交。

1.2证明货物及服务合格性的文件要求

1.2.1 按照本须知的规定，投标人应提交有关证明文件，证明其按合同要求提供的所有货物及伴随服务的合格性，并能满足招标文件的要求。证明文件应作为投标文件的一部分。

1.2.2 证明货物及服务合格性的文件应包括投标报价表中对货物及服务产地的声明。证明货物及服务能够满足招标文件要求的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：

1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

2）为使招标人能够正常、连续地使用所购货物，投标文件中应提供货物从质量保修期结束后五（5）年内所需的完整的备件和特种工具清单，包括备件和特种工具的货源及价格（不计入投标总价），并承诺在质量保证期结束后五（5）年内以不高于上述价格向招标人提供所需的备品备件和特种工具；

3）逐条对招标人要求的“技术规格和要求”进行评议，说明自己提供的货物及服务是否做出实质性的响应，或逐条填报招标文件第五章中所附的“规格偏离表格式”。无论投标货物存有正偏离还是负偏离，投标人均应说明偏离程度，如有具体指标应予提供。

1.3 投标人资格证明文件，包括以下资料：（复印件须装订在投标文件中，原件单独密封不需装订）

如是电梯制造厂商（含分公司）投标须提供的资料：

（1）法定代表人授权委托书原件；

（2）企业法人营业执照（副本）原件或公证件或加盖单位公章的复印件（分公司投标还需提供分公司的营业执照（副本）原件）；

（3）国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）原件或公证件或加盖单位公章的复印件；

（4）制造商的电梯安装A级资质证书、维修保养A级(或相同等级)资质证书（或电梯安装工程专业承包一级资质）原件或公证件或加盖单位公章的复印件；

（5）制造厂商的《ISO9001 质量管理体系认证证书》和《ISO14001：2004环境管理体系认证证书》原件或公证件或加盖单位公章的复印件；

（6）拟投标电梯的最新产品彩色印刷样本。

如是代理商投标须提供的资料：

（1）法定代表人授权委托书原件；

（2）代理商企业法人营业执照（副本）原件；

（3）电梯制造厂商针对本项目的单项唯一销售授权书原件；

（4）加盖制造厂商公章的制造厂商的营业执照（副本）复印件；

（5）加盖制造厂商公章的国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯）复印件；

（6）加盖制造厂商公章的制造商的电梯安装A级资质证书、维修保养A级资质证书的复印件（如委托代理商安装，还需提供符合条件的代理商安装、维修保养资质证书原件）；

（7）加盖制造厂商公章的投标设备的制造厂商《ISO9001 质量管理体系认证证书》和《ISO14001：2004环境管理体系认证证书》复印件；

（8）拟投标电梯的最新产品彩色印刷样本。

注：所投载货电梯不是同一品牌的，还须另外提供载货电梯生产厂家的（4）、（5）、（6）、（8）文件。

3.1.2 第六章“投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

(1) 货物的单价

(2) 配套及辅助设备、材料价格

(3) 随机提供的备品备件费及专用工具费

(4) 包装、运输费及运输保险费

(5) 资料费

(6) 安装调试及检验费

(7) 售后服务费（包括为招标人的人员培训费、维保服务费等）

投标报价是履行合同的最终价格（如采购需求发生变化，采购数量按实结算，中标单价不变），主要包括（但不限于）：电梯的整机价格【含全套设备、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架）、安装费、钢牛腿材料及安装费、井道纠偏（含采取纠偏所产生的所有措施等费用）、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁】、井道永久照明、机房空调、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯所有维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关（如采用进口件）、商检、技术质量监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件的海关验货，如有）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由卖方负责并承担】、总包管理费、施工配合费【政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用），水电费由中标人与总包单位按实结算 】、税费【主要进口部件及零件进口关税款（如有）及中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费】、质量保证期内地方技术质量监督局和特种设备检测管理部门的检验费及检测费和取得运行合格证、为招标人相关人员的培训费用、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、招标代理费、技术服务费、维修保养费以及电梯交钥匙工程所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

(8) 其投标报价（每台单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。投标人可先到工地踏勘，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不被批准。

投标人在投标报价时，应充分考虑施工图和招标文件中有关技术、质量、验收、质保期、各项费用等要求以及施工期间各类材料的市场风险和国家有关政策性调整等风险因素，并计入总报价。投标最终报价为一次性包死价，投标人如有忽视或遗漏招标人不予认可，合同价款结算时一律不予调整。

▲4.投标文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（9）中标人须保证电梯的所有设备配备达到相关部门的验收标准，招标人不另支付任何费用。

（10）投标人还应考虑，无条件配合智能化施工单位在轿厢及井道内安装监控设施所发生的费用。

3.2.2投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4计价方式

本次招标为交钥匙工程，投标报价包含招标文件中规定的各项费用。本次招标计价方式采用“固定单价”报价，投标报价应是在投标文件所承诺的工期期限内并达到投标人所承诺的质量标准为完成招标文件所确定的招标范围的全部内容所需费用的全部价格体现。投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物的采购及安装、调试、培训、售后服务以及投标人为完成本招标项目所必须的费用、企业管理费、利润、税金、风险费、垃圾清运、环境保护、特殊条件施工增加费用、现场施工围栏、竣工面的清理、成品保护、开办费、辅助材料费等所需的全部费用。

除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的招标需求中列出的设备项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报设备项目清单中列出的设备项目的单价或合价的项目，在项目实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

投标人应先到项目现场踏勘以充分了解项目实施地点位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式从投标企业的法人基本存款账户缴纳投标保证金。投标保证金应当在投标截止时间前进入投标人须知前附表规定的缴纳账户。投标保证金的核查方式见投标人须知前附表。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应清楚地标记“正本”、“副本”字样，并包装密封提交；封套上分别写明招标人名称、项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章和法定代表人签字。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按投标人须知前附表的要求确认投标人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 多个标段推荐中标候选人顺序

无。

### 6.5无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（8）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

（10）投标文件的组成不符合招标文件要求的；

（11）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（12）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量或规格不相同的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金（含投标保证金）的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（18）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（20）不符合招标文件有关电子标书要求的。

除上述条件外，招标人一般不得另行规定无效标条件。特殊情况招标人需要另行规定无效标条件的，应当将调整的无效标条件及其说明事先征求招投标监管机构意见后写入招标文件。凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

### 6.6重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7. 评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8. 合同授予

### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 8.3 履约保证金

8.3.1在签订合同前，中标人应按招标公告、投标人须知前附表规定的形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

8.3.2 中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投标人或者其他利害关系人就招标文件（含补充、澄清、答疑等文件）、开标、评标结果事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

### 9.6差别待遇或者歧视待遇现象

采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

（一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

（四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

（五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

（七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

若有以上现象，评委将本招标文件相关条款（30页第4.7款）执行。

10. 招标人需要补充的其他内容

### 10.1收费标准

本项目招标代理费向中标单位收取，招标代理费按国家发改价格[2011]534号文件规定货物类标准缴纳；请投标人考虑在投标报价中。

### 10.2其它内容

1、每次供货招标人均需派人到厂方押货，中标人须积极配合，做好相应的安排，并承担由此产生的一切费用，所产生的费用投标人自行考虑在投标报价中。

2、投标人须仔细阅读本招标文件，需要完善的，投标人按本招标文件拟定的答疑时间向招标人提出，否则施工过程中发现的缺失遗漏即视为投标人对招标人的让利，竣工结算时不予调整（招标人在施工过程中正常的设计变更除外）。

3、投标人投标前请自行勘察现场，了解现场情况，清楚施工方案及工艺要求，如有误报漏报，责任自负。

4、投标人投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并应充分考虑投标至开工期间除本招标文件有特别说明外的一切风险。投标人应意识到在施工过程中可能会与科教综合楼工程总包及各有关专业施工队伍、供应商等进行配合和协调，其各项措施费用，投标人应自行测算列入投标报价，竣工结算时不予调整。

5、设备（材料）进场前须经招标人及工程监理验收经书面确认；如发现所供产品有假冒伪劣、贴牌等情况，招标人有权责令中标人更换并处以相应价款五倍的罚款。

6、中标人须按经政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用）向科教综合楼工程总包单位支付总包管理、施工配合服务费，水电费由中标人与总包单位按实结算。

7、中标单位须保证本科教综合楼工程具备条件时开通临时电梯供本工程相关参建单位使用。

# 第三章 评标办法（综合评分法）

本招标采购项目的评标办法采用“综合评分法”，评标委员会对投标文件进行综合评审，按照得分由高至低推荐1至3 名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依法确定排名第一的中标候选人为中标人。任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或符合招标文件要求的投标人少于3家的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

本招标项目评标工作按以下顺序进行评审：

一、符合性评审（初步评审）

对投标人的投标资格进行审查，就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出全响应性进行审查，确定合格投标人。

1、资格审查内容为本项目招标文件第三章中投标文件编制第1.3 投标人资格证明文件要求的全部内容的原件和复印件，未提交原件及复印件资料或原件及复印件资料不全的或不符的，符合性评审不予通过。

2、在资格审查结束后，评标委员会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合适，投标文件是否基本符合招标文件要求，就所有投标文件是否对招标文件的实质性要求作出全响应性进行审查，确定合格投标人。

二、详细评审

对通过符合性评审的投标文件进行详细评审：

（一）投标人报价：（满分35分）

以有效投标文件的最低投标价为评标基准价，投标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，得分＝（评标基准价/投标价格）×35（保留两位小数）

说明：

上述方法的评标基准价不因评标后招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（计算错误除外）；

（二）投标货物的性能、质量（满分35分）

1、投标货物的品牌性、性能的先进性、合理性、可靠性和制造工艺的先进性（10分）

根据所投标产品系列在国内电梯市场上的品牌性、技术更新程度、配置先进程度、质量安全可靠性、产品成熟的情况，综合评定，优得8-10分，良得6-8分，一般得4-6分。

2、投标设备配置（14分）

按招标文件的配置要求逐条对照，基本配置满足招标文件要求，得10分，每缺一项扣1分，多项（3项及以上）不能满足的，视为废标；乘客、客货电梯的主要部件（包含但不限于：控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器），可酌情加1-4分，上列配置情况必须提供型式试验合格证复印件加盖制造厂商公章，否则不予加分。

3、电梯产品性能的优越性、先进性、故障率、平衡系数、电磁兼容性、平层精度等（8分），得分区间6-8分。

4、运行成本计算（3分）

有详细的运行成本计算（按8小时/天计算）、有相关证明且有承诺和运行成本最低的得3分；承诺不明确、运行成本计算不全或其它情况的得0—1分；否则得0分。

（三）货物的安装、调试、培训、维修、售后服务及备件供应等（满分20分）

1、有详细的施工安装方案，方案实施的可行性、工期及安装质量的保证措施（3分）。优得3分，良得2分，一般得1分；

2、维保及售后服务（15分）

（1）保修期（7分），满足保修期二年的得3分，保修期每增加12个月加1分，最多加4分。

（2）客户培训（2分），免费进行客户培训，并能提供完善培训计划、培训内容，优得2分，良得1分，没有此项回答的不得分。

（3）可靠的售后服务保障体系（3分）

有可靠的售后服务保障体系并承诺质量保修期内中标人明确专人驻现场，在接到招标人报修通知后中标人维修人员30分钟内到达现场，如遇重大任务，派人至现场跟踪服务的，得3分，否则不得分。

（4）售后服务的信誉（3分），优得3分，良得2分，一般的得1分（凭相关证明材料计分）。

3、备件供应及人员培训（2分）

在质保期有备品备件、专用工具免费供应得2分，否则不得分。

(四）投标品牌及厂商的供货能力、资质信誉、市场占有率（满分10分）

投标产品及厂商的供货能力、资质信誉、市场占有率：6-10分，以0.1分为一个计分单位（凭提供的相关证明资料计分）。

备注：投标人须根据评分细则提供相关的证明、证书等相应资料，作为评委评分依据，制造厂商的相关证明、证书等资料需加盖厂家公章，要求提供原件的必须提供原件，否则不予计分。

（五）评标规则

1、评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效打分处理。当评标委员会成员为5人时，分别取所有评委的有效分值进行计分、汇总；当评标委员会成员多于5人时，分别在所有评委的有效分值中取消一个最高分、一个最低分后进行计分、汇总；各项汇总时，每大项记分保留三位小数（第四位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

2、评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定该项不得分。

3、评标中发现招标文件、实物清单中有自相矛盾的问题，而在投标答疑中未能得到澄清处理的，应当统一采取剔除该项因素后再评标的措施。

三、确定中标人

评审按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的按投标报价低者排列在前，得分且报价相同的由评标委员会抽签排列。招标人应当确定排名第一（即综合得分最高）的中标候选人为中标人；当排名第一的中标候选人放弃投标或因不可抗力提出不履行合同时，将对其按规定没收投标保证金同时赔偿招标人的相关损失，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标；排名第二的中标候选人因其他原因不签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标。

经评审委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或符合的投标人少于三家的，可以否决所有投标；也可以根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条：“在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，经相关主管部门同意，可以采取竞争性谈判方式”等条款评审，具体依据政府采购法第三十八条“竞争性谈判程序”执行。

招标人有权对未中标人不作任何解释。

## 3． 评标程序

### 3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3对照投标人须知6.5款，投标文件有上述情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应，凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

### 3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

### 3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

### 3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

## 4． 通用评标规则

### 4.1 评标程序

资质标、商务标、技术标应分别评审，评审后不得更改。

### 4.2不规范标书

评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评分法的，且无法形成无效投标的，经评标委员会认定后扣减0.3—2分。

### 4.3计价文件评审规定

评标委员会认为投标人的投标报价有可能低于其个别成本时，应当要求投标人以书面方式作出澄清，并提供相关证明材料后再进行认定。

### 4.4打分

评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

### 4.5争议处理

评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报招标投标管理部门同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市大丰区公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

### 4.6违法违纪行为

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

### 4.7其它

在评审过程中，一旦发现招标文件中发现以下现象的，经评标委员会认定，删除该项评审或记分。

（1）招标文件内容中某项条款，有明显倾向或歧视的；

（2）招标文件内容中某项条款有多种解释的。

评标委员会对优、良、中分档记分的，必须先确定优、良、中档次，再独立记分。评标委员会在评审中意见不统一并可能影响结果的，请评委各自留下书面意见，并以少数服从多数形成结论。

# 第四章 合同条款及格式

盐城市大丰人民医院

高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目合同书

买方（全称）：盐城市大丰人民医院

卖方（全称）：（中标单位）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一部分  总则

一、条文(本合同中术语解释)

1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议。中标通知书、招标文件及附件、投标书及其附件、本合同第一部分总则、本合同第二部分产品销售合同及附件与附录、本合同第三部分产品安装合同及附件与附录、现行标准与规范及其有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单及预算书和工程进行中的有关洽商、变更等书面协议或文件等为本合同的组成部分。若对同一问题合同文件出现矛盾和含糊，则以时间在后的文件或条款为准。

2、“合同价”系指根据合同规定，在卖方完全履行合同义务后应付给卖方的价格。

3、“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关辅助服务：运输、保险以及其它服务：安装、调试、提供技术协助、培训和其它类似的义务。

5、“买方”系指购买货物单位，本合同是指盐城市大丰人民医院。

6、“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体，本合同是中标单位（以下简称卖方），同时卖方必须在授权委托书中对其所供应电梯的安装及维保单位作出明确授权委托、并承担连带责任。

7、“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

8、“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合合同规定及技术规范的要求。

9、“重大故障”系指影响到电梯正常使用，或直接影响到乘客的人身安全。

二、技术规范及采购内容与要求

（一）技术规范

卖方提交货物的技术规范应与国家有关部门最新颁布的相应标准及规范及招标文件规定的技术规范（或要求）和技术规范附件（如有）及其投标文件的技术偏离情况说明（如买方接受）相一致。

国家有关部门最新颁布的相应标准及规范主要参照（包括但不限于）GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》、GB7025.1-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、GB8903-2005《电梯用钢丝绳》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》等。

三、专利权和设备相关的更改要求

1、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。卖方保证所交付的货物的所有权完全属于卖方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，与买方无涉。

2、本招标的设备应为完整的设备及所相关的功能，卖方应无条件提供， 由于设计及其它原因所造成的额外费用由卖方自行承担。由于买方要求删除部分设备、功能及其服务，卖方应予在合同总价中扣除该部分的价格。买方就部分设备及其功能作修改时，卖方应予以充分配合。

3、如采购需求发生变化，采购数量按实结算，中标单价不变。

4、在合同执行过程中，如国家相应的技术规范作调整，或设备技术有较大更新，卖方应相应地更改所供电梯的相应部件，所发生的费用经双方协商确定后应予以相应的增减。

四、价格

1、合同价即中标价，合同总价人民币（大写）：                      元整，（小写）￥：                   元整；其中，电梯设备费为人民币（大写）：               元整，（小写）￥：                 元整；电梯安装费为人民币（大写）：                 元整，（小写）￥：                 元整。

合同价是卖方指提供招标项目货物及进行项目相关服务所发生的所有费用。主要包括（但不限于）：电梯的整机价格【含全套设备、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等）、包装费、运输费、现场踏勘及电梯井道实际尺寸测量费用、预埋费用（含固定支架）、安装费、钢牛腿材料及安装费、井道纠偏（含采取纠编所产生的所有措施等费用）、门洞、预留孔洞调整、导轨及导轨调整与安装费、起吊分层就位、机房承重钢梁】、井道永久照明、机房空调、设备运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯所有维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验【包括海关（如采用进口件）、商检、技术质量监督局和特种设备检验所的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用（进口件的海关验货，如有）、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由卖方负责并承担】、总包管理费、施工配合费【政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用），水电费由中标人与总包单位按实结算 】、税费【主要进口部件及零件进口关税款（如有）及中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费】、质量保证期内地方技术质量监督局和特种设备检测管理部门的检验费及检测费和取得运行合格证、为买方相关人员的培训费用、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、招标代理费、技术服务费、维修保养费以及电梯交钥匙工程所有不可预见的全部相关费用（包含所有风险、责任等）。

2、合同（中标）价（每台全费用单价）作为结算的依据，在本项目中除双方另有约定外，其单价一律不得调整。卖方任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不被批准。卖方应充分考虑施工图和招标文件中有关技术、质量、验收、质保期、各项费用等要求以及施工期间各类材料的市场风险和国家有关政策性调整等风险因素，并计入总报价。投标最终报价为一次性包死价，卖方如有忽视或遗漏买方不予认可，合同价款结算时一律不予调整。

五、付款方式

1、本工程合同明确设备合同总价款和安装费用合同总价款，具体合同付款约定：详见本合同第二部分产品销售合同及第三部分产品安装合同相关条款。

2、合同价款以人民币结算。

3、付款日期以买方通知银行付款日期为准。付款通过合同规定的银行结转。

4、按以上付款进度，无任何利息补偿。

六、质量保证和售后服务

1、卖方应保证货物是全新、未使用过的，而且是用 （中标单位） 最新且成熟的技术、工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

在货物质量保证期内，卖方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2、根据盐城市、大丰区质监、商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式通知卖方，按照有关法律法规提出索赔。

3、卖方在设备验收交付使用后质量保修期内免费派专职人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

4、电梯质量保修期，从验收合格之日起，免费保修期为投标承诺年（   个月）。质量保修期内主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，卖方须及时提供免费负责更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方负责统一回收。

5、设备实行终身技术服务，卖方须保证所供电梯的预期使用寿命应达到国家设计及验收规范中规定的年限（买方要求（卖方承诺）不少于15 年，允许更换易损件）。在设计使用年限不应发生非人为操作原因的重大故障，否则买方有权追溯卖方的责任。卖方所供电梯的大修期也应符合国家规定要求。

6、设备验收合格后，免费为买方作设备的操作培训，直至买方操作、修理人员能独立操作使用此项设备。

七、检验

1、在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

2、货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验。如发现货物的规格质量或数量与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验的结果或当地质监部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

3、如果货物的质量和规格与合同不符，或在本合同总则第六条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

八、索赔

1、买方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质监部门出具的质检证书向卖方提出索赔。

2、在本合同总则第七条和第六条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括（不限于）利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保证退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险，并负担买方所发生的一切直接费用。

卖方应按本合同总则第六条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

3、在买方发出索赔通知后15天内，卖方未作辩论或未作书面答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后15天内或买方同意的更长时间内，按照本合同总则第第八条第2款规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方除将从未付款中扣回部分索赔金额外，有权依照本合同总则第八条第2款中的有关条款向卖方提出索赔。

九、延期交货

1、卖方应按照买方规定的时间要求交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

3、如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

十、违约赔偿

1、除本合同总则第十一条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一日，按迟交货物或未提供服务交货价的0.05%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的15%。如果卖方在达到最高限额后仍不能交货，买方有权终止合同并可根据国家有关法律法规要求卖方承担违约责任。如果卖方在每批电梯供货延期供货累计达15天及以上的或电梯货到现场安装调试时间延期达15天及以上的，甲方有权单方解除合同，并追究相关违约责任。

2、除本合同总则第十一条规定外，如果买方没有按照合同规定的时间付清货款的，卖方可按每迟一日按应付货款价的0.05%计违约赔偿费向买方提出赔偿。

3、违约赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

十一、不可抗力

1、如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长（设备零部件的及时供应除外），延长的期限应相当于事故所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、履约保证

1、卖方在收到买方发出的中标通知书后七日内向买方提供合同价款的10%（￥：      元整）作为合同履约保证金，履约保证金的退还：合同履行完毕（验收合格）后5日内无息退还。

2、在收到卖方的上述符合要求的履约保证金后，买方将卖方的投标保证金无息退还。如卖方未能按上述要求提供符合买方要求的履约保证金，买方有权没收投标保证金，并要求卖方支付合同价款总额10%的违约金，并赔偿买方因此而发生的其他损失，包括但不限于：重新招标时间延误损失（按合同价款万分之五每天计算）、重新招标的费用、与新的中标人合同价款增加的费用（如有）、相关的法律费用（包括实际支付的律师费用）等。

3、卖方必须严格按照本项目合同书规定履行义务，为买方提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收履约保证金，情节严重的，买方有权提前终止合同，并追究违约卖方的经济责任：

（1）卖方在施工过程中，违反本合同书规定，造成买方利益受损的；

（2）卖方提供的服务质量、规格不符合国家规定和本合同组成文件所承诺标准的。

十三、仲裁与诉讼

买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍不能解决的，任何一方均可向项目所在地盐城市大丰区人民法院提起诉讼。

十四、违约终止合同

1、买方在卖方违约的情况下，如果：

（1）卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成工程调试并交付买方验收。

（2）如卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

2、买方根据本条第1款规定，终止全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还须继续执行合同中未终止的部分。

十五、转让与分包

卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十六、其他

1、卖方在中标后进场实施工程前七日内应将安装施工组织设计的相关内容以书面形式提交买方、监理单位和科教综合楼工程总包单位审核。卖方须保证所有的电梯供货、安装及调试工作均不影响相应工程总工期目标的实现。

2、卖方必须服从科教综合楼工程总包单位的施工现场统一指挥和管理。协调解决本工程实施过程中与其他专业工程施工单位所发生的各种矛盾，费用自理。竣工验收资料按规定装订成册后交科教综合楼工程总包单位及买方。

3、卖方须按经政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用）向科教综合楼工程总包单位支付总包管理、施工配合服务费，水电费由中标人与总包单位按实结算。此费用在招标文件中已明示，卖方在投标报价中已自行考虑，买方不再另外支付。

4、卖方货物运抵现场直至安装检验合格正常运行且正式移交买方止，在此期间如发生的损坏、破坏等所造成的损失一切由卖方承担，与买方无涉。

5、卖方中标后需办理建筑意外伤害保险，此费用在招标文件中已明示，卖方在投标报价中已自行考虑，买方不再另外支付。

6、买方招标文件中有关井道尺寸等数值的描述仅供卖方参考，买方不对上述井道尺寸、底坑深度、顶层高度、提升高度所列数值负责。卖方应根据买方提供的施工图（电子版），计（测）算上列数值并生产电梯及电梯安装施工。卖方在投标时已自行勘察现场电梯井道等实际施工情况，已考虑预埋件安装等相关费用，此费用在招标文件中已明示，卖方在投标报价中已自行考虑，买方不再另外支付。

7、中标单位须保证本科教综合楼工程具备条件时开通临时电梯供本工程相关参建单位使用。

十七、合同签订

合同由买方与卖方按招标文件的约定和《中华人民共和国合同法》的相关规定签订，买方优先与电梯制造厂商直接签订，并且电梯制造厂商的销售代理商作为合同的连带方（如有）一同签字盖章。

十八、合同生效、修改

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式陆份，以中文书写，双方各执叁份。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方(公章)：                        卖方(公章)：

地  址： 　　　　　　　                 地  址：

邮政编码： 　　　　　 　              邮政编码：

法定代表人（签字）：　     　            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：　　              委托代理人（签字）：

电  话：　　　　　　　　             电  话：

传  真：　　　　　　　　              传  真：

开户银行：　　　　　　　               开户银行：

账  号：　　　　　 　                    账  号：

签订时间：    年  月  日            签订时间：    年  月  日

电梯制造厂商(公章)：

地  址：

邮政编码：

法定代表人签字）：

委托代理人（签字）：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

签订时间：    年  月  日

第二部分  产品销售合同

买方（全称）：盐城市大丰人民医院

卖方（全称）：（中标单位）

买方、卖方双方根据公开招标的中标结果及中标通知书，签署本合同。

一、产品和价格

买方根据需要，决定向卖方订购        商标的电梯    台，      商标的载货电梯   台。

| 合同 编号 | 电梯 编号 | 生产 厂商 | 产品 类别 | 产品 系列 | 采购 数量 | 电梯 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 乘客电梯 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 客货电梯 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 载货电梯 |  |  |  |  |
| 总价 | RMB： 元 |
| 大写 | 人民币： 元整 |

二、货款支付

1、卖方向买方提交电梯设备合同价款10%的履约保证金。合同签订后，买方向卖方支付电梯设备总价款的10%的预付款。

2、按买方计划卖方供应的电梯设备全部进场，买方支付该批次电梯设备总价款的50%。

3、所有的电梯安装结束、调试到位，经买方、监理单位、地方技术监督部门（指特种设备安监等）等单位验收合格，买方向卖方支付至该单位工程电梯设备总价款的70%。

4、卖方在提交完备的各单位工程电梯的竣工结算资料并取得电梯运营使用合格证后，经买方政府审计部门政府审计结束后支付至该单位工程审定的电梯设备总价款的95%。余款5%作为本合同工程质量保证金，质量保证金在质保期满后15日内结清（不计利息）。

5、卖方须提供17%增值税专用发票。

三、交货日期

按照买方要求的时间交货，具体供货时间买方在具备安装条件90日历天前书面通知卖方。

四、交货地点

由卖方在买方的盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼工地现场交货。

五、产品包装与现场保管

1、卖方以合理的包装保证产品符合正常运输的条件。

2、卖方货物运抵现场直至安装检验合格正常运行且正式移交买方止，在此期间如发生的损坏、破坏等所造成的损失一切由卖方承担，与买方无涉。

六、电梯交付

1、卖方交付时需提供：

（1）卖方须能保证电梯的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料，并提供详细的供验收的清单；

（2）提供电梯质量保修期满后正常运行五年所需的易损件和备件，并附详细的供验收的清单；

（3）随机配备的维修专用工具，并附详细清单；

（4）保证设备安装、调试、使用及维修所需的全套技术资料和文件：

A、装箱单；B、产品出厂合格证；C、机房井道布置图；D、使用维护说明书(应含电梯润滑总图表和电梯功能表) ；E、动力电路和安全电路的电气线路示意图及符号说明；F、电气敷线图；G、部件安装图；H、安装说明书；I、安全部件：门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器型式试验报告副本，其中限速器与渐进式安全钳还须有调试证书副本；

（5）提供电梯关键部件的资料数据及有关情况；

（6）提供所供产品的基本功能和选择功能的情况说明；

（7）其它有必要提供的货物及说明。

2、买方进行验机，验收合格后，买方向卖方开具验收凭证，形成货到现场纪要（买方不承担货物现场的保管责任）。

七、所有权转移

对于双方缔结于本合同中的标的物，如买方未能按本合同第二条的规定履行付款义务的，所有权仍属于卖方。

八、合同规格及出货日期变更

1、买方如需变更电梯规格或变更原设计建筑物尺寸时，应于电梯预定排产前书面通知卖方，并取得卖方书面同意，同时出货日期相应顺延。凡因变更使卖方成本增减时，其增减费用也应同时商定并以书面形式确认，否则仍按原合同执行。

2、买方如需提前/延期交货时，应于电梯预定排产前（出货日期前90日历天）书面通知卖方，并取得卖方书面同意。

九、产品质量保证

1、卖方保证本合同产品符合双方确认的产品规格，在产品交付使用随机附产品出厂合格证书。

2、按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或其通过合同委托、同意的单位进行。双方在签定产品销售合同的同时签订《电梯安装合同》，由卖方负责产品的制造与安装质量。

3、卖方与买方签订了《电梯安装合同》，因非卖方原因使得《电梯安装合同》不能正常履行或终止履行的，卖方将不承担产品安装验收和整机运行质量的责任。

4、产品投入使用之前，买方应仔细阅读卖方随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令），并遵照执行。

5、为使废旧印刷电路板不流入市场，切实保护用户利益以及避免造成环境污染，对所有电梯旧印刷电路板更换必须以旧（或销毁）换新。

十、产品质量验收

1、本合同产品规格详见双方确认的“产品规格表”（附件一，格式另定）

2、验收标准：制造厂商的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；采购文件及合同的约定；投标文件的承诺。

3、出厂检验：货物在出厂前，卖方应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告(含限速器调试正本及安全部件型式试验报告)。在货物生产过程中，买方有权根据项目进度，随时委派买方相关人员对货物生产过程进行中间核验，卖方应提供充分的条件让买方委派的相关人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、招标文件的要求及卖方的相关承诺。

电梯的工厂验收要求：对本工程中所有电梯买方均将保留工厂验货的权利，要求卖方在上述电梯进场前30日历天书面通知买方，买方接到此书面通知后安排工程管理、监理及其它相关人员去卖方进行设备出厂前验收。并由买方对经过买方工厂验收合格的电梯设备加注标志，然后才允许卖方将验收合格的电梯在工厂进行包装和运输，卖方工厂验货所发生的所有费用已包含在投标报价中。

4、货到初步验收：货物送达双方约定的安装地点后，由买方同质量监督部门等进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)；如有进口部件的，应提供进口部件的商检或海关证明及制造厂的产地证明文件原件。提供专门针对本次投标产品曳引机、控制柜、门机系统等进口部件规格、型号、技术参数相一致的证明原件。

该验收应达到合同规定的要求。初步验收后货物仍由卖方负责保管。卖方对货物安装调试（包括电梯钢牛腿的安装及整机性能试验等）过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合卖方产品标准及合同、招标文件、投标文件要求。检验记录须提供给买方。如发现货物短缺、质次、损坏、产地不符等问题，应作详细记录，先由卖方立即无条件为买方调换或补充，再检查原因，追究责任。货物工地的保管由卖方负责。

5、如双方对出厂检验、货到初步验收的验收结果有分歧，则以买方所在地的大丰市、盐城市质量技术监督局的检验结果为准，检验费用由过错的一方承担。

十一、其他

1、本合同价格不包括产品安装费用。

2、产品规格表（附件一）作为本合同的附件，以双方授权签署人签字盖章确认。

3、本合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

十二、合同生效、修改

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式陆份，以中文书写，双方各执叁份。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方(公章)：                        卖方(公章)：

地  址： 　　　　　　　                 地  址：

邮政编码： 　　　　　 　              邮政编码：

法定代表人（签字）：　     　            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：　　              委托代理人（签字）：

电  话：　　　　　　　　             电  话：

传  真：　　　　　　　　              传  真：

开户银行：　　　　　　　               开户银行：

账  号：　　　　　 　                    账  号：

签订时间：    年  月  日            签订时间：    年  月  日

电梯制造厂商(公章)：

地  址：

邮政编码：

法定代表人签字）：

委托代理人（签字）：

电  话：

传  真：

开户银行：

账  号：

签订时间：    年  月  日

第三部分  产品安装合同

买方（全称）：盐城市大丰人民医院

卖方（全称）：（中标单位）

一、产品规格及安装费

1、本产品规格参数详见第二部分产品销售合同附件一“产品规格表”。

2、安装费：

| 电梯 梯号 | 合同 编号 | 型号 | 速度 | 层站 | 载重/倾斜角度 | 提升 高度 | 数量 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | RMB： 元 |
| 大写 | 人民币： 元整 |

二、价款支付

1、受托方向委托方提交安装合同价款10%的履约保证金。合同签订后，委托方向受托方支付安装合同价款的10%的预付款。

2、按委托方安装计划受托方进场施工，委托方支付安装合同价款的10%。

3、所有电梯安装结束、调试到位，经委托方、监理单位、地方技术监督部门（指特种设备安监等）等单位验收合格，委托方向受托方支付至安装合同价款的70%。

4、受托方在提交完备的各单位工程电梯的竣工结算资料并取得电梯运营使用合格证后，经委托方政府审计部门政府审计结束后支付至该单位工程审定的安装合同价款的95%。余款5%作为本合同工程质量保证金，质量保证金在质保期满后15日内结清（不计利息）。

5、受托方须提供符合国家相关规定的正式发票。

三、安装工期

按照委托方要求的时间进场施工，具体施工时间委托方在具备安装施工条件30日历天前书面通知受托方。受托方须保证所有的电梯安装及调试工作均不影响相应工程总工期目标的实现。

受托方进场施工的条件是产品到达现场、土建具备安装条件及委托方本合同约定的款项和本合同对应的《产品销售合同》约定的条款。

四、安装地点

盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼工地现场。

五、安装资质保证

按照国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定，本合同所涉及的产品由受托方实施安装，受托方应为委托方提供本合同产品的安装、调试、维修保养一条龙服务，并对安装质量负责。全部电梯经委托方认可后，由产品卖方投标承诺的具备安装和维保资质的电梯安装维保单位负责安装和维保。受托方必须为投标设备的电梯制造厂商或制造厂商对本项目投标授权的唯一代理商，受托方必须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯安装A级、维修保养A级资质证书。受托方如是满足资质要求的代理商负责安装，投标设备的电梯制造厂商必须在其授权委托书中明确。

六、安装施工

（一）委托方

1、提供双方共同确定的按土建施工图施工的机房、井道和层站，按要求配置安装、调试用的动力和照明电源到机房（三相五线制）。

2、为保证施工质量和施工安全，应给予受托方合理的正常施工工期。

3、提供施工必须的水、电源。提供作业区附近面积足够的库房。负责协调受托方与总承包单位、各专业施工单位之间的交叉作业面。

（二）受托方

1、受托方在合同签订后7个日历天内应提供货物安装现场的井道等安装施工图由委托方审核，委托方根据需要确定是否需要原设计单位确认，如需要，受托方及时送达。

2、受托方应配合土建工程主体及装修等建设进度，向委托方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订安全施工责任书。

3、预约开工前受托方持委托方的“安装联系单”与委托方共同对土建进行初步勘测，如土建总承包施工单未能按施工图施工，委托方应及时督促土建总承包单位进行整改。

委托方不对所提供的井道尺寸、底坑深度、顶层高度、提升高度所列数值负责。受托方应根据买方提供的施工图（电子版），对施工现场进行计（测）算及安装施工，以确保货物能安全就位，包括但不限于预埋件、井道纠偏（含采取纠编所产生的所有措施等）、门洞、预留孔洞调整、导轨调整等。调整费用均由受托方承担。

4、受托方应负责在委托方建设工地现场与委托方共同验收到货设备，并派专人在现场与土建配合，及时与安装现场土建施工单位配合做好货物管件的预埋工作。

5、受托方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。受托方负责搭建符合国家安全标准和施工要求的脚手架。

6、按照国家规定提供井道内永久性低压照明。

7、按照国家标准规范、当地技术监督管理部门要求的安装安全规范、采购文件及合同的约定、投标文件的承诺完成产品的安装、调试。承担与安装调试工程相关的一切费用（包括但不限于土建总包管理费、施工配合费、需有预留洞的构件的预留、构件的安装、预留洞口的修补、井道内的垂直运输、施工平台的搭设、吊装费、及其食宿等全部费用）。

8、受托方安装人员应有专职的安全员和质检员。在安装过程中必须有详细的安装记录和事故记录与处理报告。在安装过程中所发生的一切安全事故，均由受托方自行负责承担，与委托方无涉。

9、受托方负责邀请（如需）制造厂商的技术人员参与整机安装、调试及试运行。调试人员应为厂方派出的高水平技术人员。

10、为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，受托方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由受托方承担。

11、设备安装所需的场内保管、运输、搬运费、起吊费、脚手架费及施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施、成品保护等相关费用均由受托方承担。

12、安装完毕的电梯及其环境应清理干净。

13、严格遵守施工现场的有关规章制度。

14、按照委托方的要求，按时出席委托方主持的工地例（协调）会，及时落实会议要求。

七、安装验收

1、受托方及时向委托方提交设备验收方案，委托方确认后作为受托方的验收依据。

2、安装验收标准遵循国家相关标准、当地技术监督管理部门要求的安装安全规范、采购文件及合同的约定、投标文件的承诺。

3、安装完毕，受托方按上列标准进行产品的最终质量验收，并向委托方出具产品的安装检验报告和产品合格证书。只有通过盐城市质量技术监督部门和盐城市特种设备检验部门的验收合格，并签发了使用许可证，委托方才确认受托方的安装工作已全部结束。所有验收费用由卖方承担。

4、最终正式验收：货物安装调试和试运行结束后，先经委托方及工程监理单位验收认可，后再由受托方负责联系（委托方配合）货物使用地监督管理部门，并会同产品卖方向技术质监部门申报验收，按规定的标准及要求进行联合验收，产品卖方（受托方）应负责办理《电梯安全检验合格证》，并负责将取得的电梯安全使用许可证交予委托方。

如委托方未在规定时间内出具初步验收合格证明，又未在30日内提出异议的，则视为受托方方所交货物初验基本符合合同规定，但并不因此免除在以后货物的使用中产品卖方对其货物质量缺陷所应承担的责任。

电梯工程竣工验收时的工厂验收要求：委托方要求本工程所有安装的电梯设备最终的验收必须通过电梯制造厂商（产品卖方）组织的专家验收，由产品卖方向委托方出具电梯验收合格证明书和制造厂商（产品卖方）对质量和维保承诺书及其它相关文件后，双方才能办理正式移交手续，验收合格且验收证明由委托方、电梯制造厂商（产品卖方）、受托方和工程监理等单位签字盖章生效，验收证明生效的次日起开始计算本电梯工程的质量保修期。

如双方对验收结果有分歧，则以委托方所在地的盐城市技术监督局的检验结果为准，检验费用由过错的一方承担。

5、验收中如涉及受托方安装质量问题造成的整改项目，受托方必须及时整改合格，并进行二次验收，承担相应的验收费用。

6、通过最终验收合格之日起10日内，双方办理电梯移交手续。

7、产品安装未经当地政府主管部门验收合格或未经受托方办理竣工移交手续之前，委托方不可擅自接管并使用，否则由此产生的一切后果由委托方承担。

八、质量保证

1、本合同产品安装调试按国家标准进行。

2、在质量保证期内，受托方应对由于安装、调试原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、受托方在产品验收交付使用后质量保修期内免费派专职人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题。

4、设备实行终身技术服务，产品卖方（受托方）须保证所供（安装）电梯的预期使用寿命应达到国家设计及验收规范中规定的年限。在设计使用年限不应发生非人为操作原因的重大故障，否则委托方有权追溯产品卖方（受托方）的责任。

九、维修保养

1、质量保修期，从经盐城市技术监督局验收合格正式交付使用次日起，免费保修期 投标承诺 年；由此而产生的全部费用由受托方负责（不包括照明灯具）。质量保修期内主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，产品卖方（受托方）须及时提供免费产品负责更换，更换下的零部件所有权归产品卖方（受托方）所有，由产品卖方（受托方）负责统一回收。在保修期内，若设备重要部件发生更换或返修，更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的投标承诺年。

2、产品卖方（受托方）除向委托方提供全部电梯设备、安装材料外，还必须在质保期内免费提供保证电梯安全可靠运行所需常规的招标（投标）文件中所列全部之备品备件。承诺质保期内、质保期满后按不高于上述价格保证供货。

3、保修期满，产品卖方（受托方）承诺优惠供应全部之备品备件；如委托方委托产品卖方（受托方）继续保养电梯，受托方承诺维保费从优收取，定期保养、应急抢修。

4、无论保修期内外，设备送修时，乙产品卖方必须同时提供相同部件供委托方使用，且临时代用部件应与送修部件版本相同。

5、设备验收合格后，免费为委托方培训系统管理操作及简单维修人员不少于2名，直至委托方操作、修理人员能独立操作使用此项设备。现场培训注重实践的技术培训，使委托方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作，保证设备能够正常、安全的运行。同时提供产品合格证书、中文操作说明书及维修手册，包括详细维修资料和维修线路图等。

6、质量保修期内，产品卖方（受托方）应明确专人驻现场，提供全天24小时不间断服务。电梯发生故障，在接到委托方电话后30分钟内赶到现场，迅速排除故障。在正常维修保养期内，保证每天24小时跟踪服务，如遇重大任务，应派人至现场跟踪服务，确保电梯安全、正常运行。电梯设计使用寿命年限内，相关设备升级的同时，对本套设备相关接口同时（最多不超过二周）进行升级改造，由此引起的各种费用全部由受托方负责。

7、在保修期内，因以下原因造成的设备损坏由委托方承担责任和费用，受托方提供有偿服务：

（1）未经产品卖方或产品卖方委托的安装公司（受托方）安装所致的故障；

（2）产品卖方或产品卖方委托的安装公司（受托方）维修所致的故障；
（3）委托方人为使用不当而造成的损坏。

十、违约责任

1、若因受托方原因未能按时完工，每延迟一天，受托方应向委托方支付安装工程价款0.05％的违约金；延期超过30天，委托方有权解除合同并要求受托方承担安装工程价款30％的违约金。如延期完工对委托方造成损失的，受托方还应据实赔偿委托方所受的损失。

2、若受托方完成的安装工程无法通过验收，受托方除应立即返工直至验收合格外，还应承担安装工程价款15％的违约金，并据实赔偿委托方所受的损失。

3、在受托方守约的情况下，委托方延期付款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付逾期应付款0.05％的违约金。并据实赔偿受托方所受的损失。

4、因委托方原因和责任造成误工或造成政府主管部门验收滞后、延长的，委托方向受托方支付1000元/天的误工损失费。

十一、其他

1、未经委托方同意，受托方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

- 委托方如要求延期施工，必须提前30天书面通知受托方，并取得受托方的书面同意。

3、为了确保电梯运行质量，在本合同规定的权利和义务之外，委托方如与第三方订立与电梯相关的装潢等协议，均需告知受托方，并得到受托方的确认，若未告知，则受托方不承担因此引起的与电梯相关的任何责任。

4、本合同价格不包括产品设备费用。

5、受托方须按经政府审计审定的结算价款的3%（安装部分的费用）向科教综合楼工程总包单位支付总包管理、施工配合服务费，水电费由中标人与总包单位按实结算。

6、本合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

十二、合同生效、修改

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、本合同一式陆份，以中文书写，双方各执叁份。

3、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

委托方(公章)：                      受托方(公章)：

地  址： 　　　　　　　                 地  址：

邮政编码： 　　　　　 　              邮政编码：

法定代表人（签字）：　     　             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：　　               委托代理人（签字）：

电  话：　　　　　　　　             电  话：

传  真：　　　　　　　　              传  真：

开户银行：　　　　　　　               开户银行：

账  号：　　　　　 　                    账  号：

签订时间：    年  月  日             签订时间：    年  月  日

安全生产合同

为在盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼电梯采购安装及伴随服务项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人盐城市大丰人民医院（以下简称“甲方”）与承包人中标单位（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定要求。

3、不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件。

二、乙方职责

1、承包人应遵守国家工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取一切必要的安全措施，消除事故隐患，确保施工安全，并对施工现场发生的一切安全问题负责。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全管理人员，有组织有计划地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有安全生产许可证，项目经理、安全员须取得安全考核合格证，参加施工的人员必须接受三级安全教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种作业现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃、易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所用施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、施工现场必须具有相关的安全技术资料建立档案，并确定专人管理，安全技术资料应当真实、完整齐全。

11、施工单位应当接受建设单位、监理单位及政府安全监督机构对其安全生产的监督检查。对于检查单位下达的整改意见通知，乙方要立即予以整改，由此发生的费用乙方自负。对于因此而造成工期延误的，乙方还要按合同规定向建设单位支付违约金。

12、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全专项方案和事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任。

13、乙方应按有关规定在施工现场及周边环境设置必要的道路施工安全标志、警示标志、禁行标志等交通安全设施。必要时实施封闭施工，同时加强雨、雪等恶劣天气及夜间的值班巡查，确保车辆和行人安全。

14、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场工程师，同时按政府有关部门要求处理。

- 违约责任

- 乙方应对发生在本工程施工段内自开工至竣工交付期间的交通安全、施工安全事故（包括人员）负全部法律责任，并承担由此而发生的一切经济损失。

- 如乙方发生安全事故不及时妥善处理，引起纠纷或诉讼，甲方有权扣留其履约保证金和未付工程款用于支付事故处理费用。

本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收合格后交付使用后失效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：        或授权委托人（盖章或签字）：

2018 年    月    日

廉政合同

甲方：盐城市大丰人民医院

乙方：中标单位

为强化抓源头治本工作力度，从制度机制上进一步规范集体性建筑工程建设行为，杜绝不廉洁行为，特制定本合同，双方遵照执行。
　　1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。
　　2、甲、乙双方在具体工程建设行为中，必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。
　　3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。
　　4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。
　　5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。
　　6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。
　　7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。
　　违约责任：
　　1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。
　　2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布，三年内不得参加辖区内的工程建设。
　　3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与工程建设合同时效等同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或授权委托人（盖章或签字）：        或授权委托人（盖章或签字）：

2018 年    月    日

# 货物需求

一、招标需求

1、本次招标项目电梯共6部，其中：乘客电梯3部，客货电梯2部，载货电梯1部。具体清单见下表:

| 序号 | 电梯名称 | 电梯编号 | 额定载重量（kg） | 额定速度(m/s) | 停层 | 站数 | 提升高度(m) | 冲顶高度 （m） | 基坑深度(m) | 井道尺寸(宽*深mm) | 厅门（净宽×高） | 控制 方式 | 台数 | 机房形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 2#、4# | 1000 | 1.60 | 1F-5F | 5 | 19.10 | 3.4 | 1.60 | 2400×2450（2#） 2400×2450（4#） | 双扇中分1100×2100 | 单控 | 2 | 有机房 | 无障碍电梯 |
|  |  | 5# | 1000 | 1.60 | 1F-5F | 5 | 19.10 | 3.4 | 1.60 | 2400×2300 | 双扇中分1100×2100 | 单控 | 1 | 有机房 |  |
| 2 | 客货电梯 | 1# | 1000 | 1.60 | 1F-2F | 2 | 5.20 | 4.8 | 1.60 | 2300×2500 | 双扇中分1100×2100 | 单控 | 1 | 有机房 | 熟食送餐梯（病区送餐车专用） |
|  |  | 3# | 1000 | 1.60 | 1F-5F | 5 | 19.10 | 3.4 | 1.60 | 2400×2300 | 双扇中分1100×2100 | 单控 | 1 | 有机房 | 厨房用梯、会议用梯 |
| 3 | 载货电梯 | 6# | 630 | 1.00 | 2F-3F | 2 | 5.20 | 3.9 | 1.50 | 1900×2100(2层) 2025×2100(3层) | 双扇中分1100×2100 | 单控 | 1 | 无机房 | 熟食送餐梯 |

备注：

1、2#、4#、5#乘客电梯有一部须满足消防相关功能要求。

2、井道尺寸等数值仅供投标人投标参考，投标人应根据招标人提供的施工图（电子版），结合工程现场情况计（测）算，招标人不对上述井道尺寸、底坑深度、顶层高度、提升高度等所列数值负责。

3、投标应包括上述全部电梯质保期内正常工作所必须的备品备件、专用工具和相关资料，以及上述设备的供应、运输、安装、调试、检测、验收、技术培训、维修及售前售后服务等招标文件投标须知所规定的投标报价所应包含的全部费用。

4、所有电梯机房须安装满足机房功能要求的空调。

二、技术要求

1、品质要求

1.1  拟投标的电梯必须为国内外知名品牌合（独）资产品，载货电梯可以和乘客、客货电梯采用同一品牌，也可采用其他品牌，但必须为国内外知名专业载货电梯生产的产品。乘客、客货电梯的主要部件（包括但不限于：控制柜、曳引机、门机、安全钳、限速器）、如是原装进口件，须提供制造商进口件承诺原件（按附件格式提供）及类似产品的原产地证明、报关单、海运单等进口件文件复印件加盖制造厂商公章。如提供原产地产品，须与母公司的型号和技术标准一致［如（不限于）乘客、客货电梯：EN81］。

1.2  投标应包括上述全部电梯质保期内正常工作所必须的备品备件、专用工具和相关资料。

1.3  上述设备的供应、运输、安装、调试、检测、验收、技术培训、维修及售前售后服务。

1.4  因医院为人员密集型特殊公共场所，如发生战争、火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力时，仍需保证设备零配件及时供应的能力。

1.5  所有电梯须免费开放通信协议。

1.6  须无偿配合轿厢内其他工种施工。

- 技术要求

（一）乘客、客货电梯的具体技术要求：

| 1 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 产品类型 | 永磁同步无齿轮客电梯 |
| 1.2 | 品质要求 | 国内外知名品牌合（独）资产品或（及）以上产品 |
| 1.3 | 载重量 | 详见上表 |
| 1.4 | 层/站/门 | 详见上表 |
| 1.5 | 电梯数量 | 详见上表 |
| 1.6 | 额定速度 | 详见上表 |
| 1.7 | 驱动方式 | 交流变压变频智能化控制，永磁同步驱动 |
| 1.8 | 开门方式 | 交流变频变压调速，乘客、客货电梯为中分自动门。（具体按施工图纸要求） |
| 1.9 | 轿厢尺寸：宽*深（mm） | 标准尺寸 |
| 1.10 | 轿厢高度（m） | 乘客、客货电梯的轿厢毛坯高度为2.8m，装潢后净高为2.6m |
| 1.11 | 轿厢开门净尺寸 | 标准尺寸 |
| 1.12 | 机房要求 | 详见上表 |
| 1.13 | 提升高度 | 详见上表 |
| 1.14 | 门保护系统 | 光幕安全触板二合一双重门保护装置。 |
| 1.15 | 轿壁/轿门/厅门/门套 | 轿壁用材：发纹不锈钢（净厚度≧1.5mm） 轿门用材：发纹不锈钢（净厚度≧1.5mm） 门坎（脚踏板）：硬质铝合金 厅门、小门套用材：发纹不锈钢（净厚度≧1.5mm） |
| 1.16 | 轿厢通风 | 配制低噪声轴流隐蔽式风扇通风 |
| 1.17 | 轿厢地板 | 预留装潢厚度(25mm)和装潢重量（建议客梯预留450公斤、货梯预留300公斤），铺设大理石地板（材质及颜色由招标人确定）包含在投标报价中。 |
| 1.18 | 轿内操纵箱及轿内显示 | 液晶显示，设微动式不锈钢按钮。操纵厢面板为发纹不锈钢材料。乘客、客货电梯要求配置单侧操纵箱，单液晶显示。 |
| 1.19 | 轿厢设计 | 运行环境隔音、防震、通风。 轿厢顶：通风流畅，乘客电梯顶豪华型，客货电梯顶简洁型。 照明明亮柔和美观，不可直射，采用LED作为光源。 所有乘客、客货电梯配置三面发纹不锈钢扶手（扁形）。 |
| 1.20 | 各楼层显示及召唤按钮 | 轿厢位置：数字显示 运行方向：箭头显示 召唤按钮：微动不锈钢按钮 面板材料：发纹不锈钢； 电梯运行厅头门指示：箭头显示 |
| 1.21 | 无障碍电梯 | 所有无障碍电梯须配置残疾人操纵箱 |
| 2 | 配置要求 |
| 2.1 | 所投乘客、客货电梯的控制柜、曳引机、门机、限速器和安全钳五大部件必须为所投品牌的中外合（独）资或（及）以上产品，如是原装进口件，须提供制造商进口件承诺原件（按附件格式提供）及类似项目的产地证明、报关单、海运单等进口件文件复印件加盖制造厂商公章。如提供原产地产品，须与母公司的型号和技术标准一致。 |
| 3 | 功能：所投电梯必须（且不限于）具备以下功能。 |
| 3.1 | 司机服务 | 通过轿厢操纵箱上的开关，使电梯操作方式由自动操作改为司机操作。 |
| 3.2 | 轿箱内显示 | 液晶显示，设微动式不锈钢按钮。乘客、客货电梯要求配置单侧操纵，单液晶显示。 |
| 3.3 | 轿箱到站电子谐音器 | 提供 |
| 3.4 | 超载保护 | 轿厢超载时，蜂鸣器发出警告声，并停止于该层，门不关闭。轿内LED显示“超载”字符。 |
| 3.5 | 光幕安全触板二合一双重门保护装置 | 采用光幕安全触板二合一双重门保护装置，光束大于150束/门。 |
| 3.6 | 满载直驶功能 | 当轿厢内载重达到额定载重量的，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只响应轿厢内选层。 |
| 3.7 | 轿内紧急照明 | 停电时，充电式电池立即供电点亮应急照明灯，保证不小于1W的灯泡保持照明时间不小于1小时。 |
| 3.8 | 强制关门 | 电梯开门时间超过预定时间，电梯强制关门。 |
| 3.9 | 失速保护（防冲顶、防坠落） | 电梯钢丝绳打滑达到预定值，则电梯停止运行。 |
| 3.10 | 指定层驻停/自动控制返基站 | 无呼叫时自动驻停指定层（指定层由招标人确认）。 |
| 3.11 | 断电紧急停靠装置 | 当供电系统突然断电后，电梯能自动运行至上一层或下一层，并开门放人。 |
| 3.12 | 轿厢照明自动关闭 | 在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源，一旦进入工作状态，应立即启动。 |
| 3.13 | 轿厢风扇自动关闭 | 在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源，一旦进入工作状态，应立即启动 |
| 3.14 | 轿内对讲机 | 提供，可实现“五方通话”功能。 |
| 3.15 | 防捣乱功能 | 无乘客（或载量很小）时，但操纵箱上多层楼信号被登记，微机则自动取消已被登记信号。 |
| 3.16 | 误操作取消 | 错按轿厢内按钮，连续按两次该按钮，则取消指令。 |
| 3.17 | 故障自检测 | 当电梯发生故障或不正常运行现象时，电梯板上会显示相应故障代号，以方便维修工作。 |
| 3.18 | 多媒体及装潢 | 乘客、客货电梯门楣山口预留21寸横显多媒体及轿厢装潢载重量，并预留视频、多媒体接口。 |
| 3.19 | 并联功能 | 按要求提供。 |
| 3.20 | 群控功能 | 按要求提供。 |
| 3.21 | 换向重开门 | 提供 |
| 3.22 | 开门保持时间自动调整 | 提供 |
| 3.23 | 消防应急操作/消防服务 | 提供，与整个院区消防系统联动，确保电梯通过消防验收。 |
| 3.24 | 慢速自救运行 | 非检修状态下，轿箱未停在平层区，电梯将自动以慢速运行至平层区，开门疏散乘客。 |
| 3.25 | 反向时自动消指令 | 当电梯到达最远端层站时，轿内所有反方向的指令登记全部消除。 |
| 3.26 | 逆向运行保护 | 提供 |
| 3.27 | BA接口 | 提供 |
| 3.28 | 关/开门按钮 | 提供 |
| 3.29 | 厅门头运行方向指示 | 提供，箭头显示运行方向。 |

（二）载货电梯的具体技术要求:

| 1 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | 产品类型 | 载货电梯 |
| 1.2 | 品牌要求 | 可以和乘客、客货电梯采用同一品牌，也可采用其它品牌，但必须为国内外知名专业载货电梯生产的产品。 |
| 1.3 | 载重量 | 详见上表 |
| 1.4 | 层/站/门 | 详见上表 |
| 1.5 | 数量 | 共1部 |
| 1.6 | 额定速度 | 详见上表 |
| 1.7 | 驱动方式 | 交流单速 |
| 1.8 | 控制方式 | PC机、继电器 |
| 1.9 | 操作方式 | 门外按钮 |
| 1.14 | 轿 厢 | 发纹不锈钢净厚度≥1.5mm |
| 1.15 | 层 门 | 发纹不锈钢净厚度≥1.5mm |
| 1.16 | 门 套 | 发纹不锈钢净厚度≥1.5mm |
| 1.17 | 呼 梯 盒 | 发纹不锈钢面板净厚度≥1.5mm |
| 2 | 功能：所投载货电梯必须（且不限于）具备以下功能。 |
| 2.1 | 到站提示 | 提供 |
| 2.2 | 电锁功能 | 提供 |
| 2.3 | 故障显示功能 | 提供 |
| 2.4 | 开关门状态指示 | 提供 |
| 2.5 | 呼梯应答功能 | 提供 |
| 2.6 | 运行障碍保护功能 | 提供 |
| 2.7 | 运行方向显示功能 | 提供 |
| 2.8 | 接触器粘连保护功能 | 提供 |
| 2.9 | 层门装置配置主副双重锁紧功能 | 提供 |

备注：

1、所投电梯为国内外知名电梯生产企业生产的中外合（独）资产品，载货电梯可以和乘客、客货电梯采用同一品牌，也可采用其它品牌，但必须为国内外知名专业载货电梯生产的产品。投标时，进口件须提供制造商进口件承诺书原件（按附件格式提供）及类似产品的原产地证明、报关单、海运单等进口件文件复印件加盖制造厂商公章，未提供上述两项材料中任意一项的，评标委员会可认定为投标设备不符合进口部件的要求。

2、控制器中必须包含滤波器。控制器PAC须达32位以上。

3、电梯使用寿命不低于国家标准。

4、五方通话/视频监控：投标人提供轿厢至机房的线路铺设，监控室、传达室、服务台的电线、电缆提供及铺设由招标人自理，投标人提供技术指导。

5、所提供产品防电磁波干扰要求须满足国家、国际相关标准，在使用过程中不得影响医疗设备、仪器的正常使用。

3、安装与验收

3.1  签订合同后一周内向甲方提供详细、规范的预埋、预留图纸及其它所有注意事项，包括（但不限于）设备运行、安装、使用环境要求、施工图。

3.2  承担向用户交接之前，包括运输、保险、保管、安装、调试、验收等所有费用。

3.3  安装地点：盐城市大丰人民医院高新区分院科教综合楼工地现场。

3.4  安装人员：投标设备必须由制造厂商或由其授权的代理商负责安装。

3.5  安装内容：

3.5.1 本项目项下的6部电梯

3.6  交货及安装时间：按照招标人要求的时间完成本项目的安装任务。

4、 备件、专用工具、资料及售后服务

4.1  列出备件及专用工具清单及单价，同时承诺质保期内按不高于上述价格保证供货。

4.2  提供产品合格证书、中文操作说明书及维修手册，包括详细维修资料和维修线路图等。

4.3  质量保修期从取得使用许可证之日起计算，不得少于24个月。

4.4  质量保修期内中标人应明确专人驻现场，在接到招标人报修通知后中标人维修人员应于30分钟内到达现场。如遇重大任务，应派人至现场跟踪服务。

4.5  提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，并无偿培训2名维修技术人员。

5、技术规范

5.1  提交投标设备的技术规范应与招标文件上述规定的技术规范（或要求）和投标文件的技术偏离情况说明（如果被招标人接受的话）相一致。

5.2  若本技术规范中无相应说明，电梯制造、安装则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准，包括但不限于GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GB/T10059-2009《电梯试验方法》、GB/T10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》、GB7025.1-2008《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》、GB8903-2005《电梯用钢丝绳》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》等。

# 第六章 投标文件格式

（项目名称及标段）    货物招标

投 标 文 件

招标编号：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：     年    月     日

目  录

一、 投标文件

格式一：投标人的法定代表人身份证明书

格式二：投标人的法定代表人授权委托书

格式三：投标书

格式四：诚信投标承诺书

格式五：开标一览表

格式六：投标分项报价表

格式七：投标货物规格和技术参数响应表及《电梯技术参数响应表》

格式八：商务条款偏离表

格式九：投标致函（如果有的话）

格式十：投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表

格式十一：随机提供的备品备件及专用工具明细表

格式十二：货物说明一览表格式

格式十三：电梯主要部件报价表

格式十四：图表（如果有的话）

格式十五：交货一览表

格式十六：施工方案、货物包装和运输方案

格式十七：售后服务

格式十八：电梯的验收大纲

其它：

1、能保证电梯的正常安装、调试和运行的整套附件、配套件和材料的详细清单。

2、电梯生产厂家的排产计划、供货周期计划和质保期后的保养收费标准。

3、投标时须提供投标产品的技术响应对照表和产品的配置清单。

4、投标人根据招标文件及具体情况需提供的其它资料。

二、资格证明文件

格式一：法人资格证明（复印件）

格式二：制造商专项授权书（原件）

格式三：电梯制造厂商进口件承诺书（如有）

格式四：制造商资格声明（原件）

格式五：销售代理商（或经销商）的资格声明（原件）

格式六：货物合格文件要求

格式一：

投标人的法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月      日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

格式二：

投标人的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加（招标项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：           年龄：

单位：                  部门：           职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式三：

投标书

（招标人名称）：

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标文件，签字人（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本  份及副本  份、电子投标文件一份（包括招标文件要求提供的全部资料）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标分项报价表中规定的应提交和交付的货物设备的投标价为人民币大写： ，小写：￥ 元）；产品安装费用的投标价为人民币大写：  ，小写：￥  元）；我方承诺该项目的投标总价为人民币大写：  ，小写：￥         元）。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 本投标文件有效期为自开标日起90个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

4. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，投标保证金将被贵方没收。

5. 我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。

6. 我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7. 我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。

8. 我方完全理解招标人不一定接受投标价最低的投标。

9. 我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。

10. 如果我方中标，我们将按招标人要求的时间节点供货和安装，同时保证整个电梯采购项目供货、安装及调试工作不影响相应的建设工程总工期目标的实现，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

11. 如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件约定要求，接受招标人、监理及总承包等单位的管理、考核等。

12. 与本次投标有关的一切往来信函请寄：

地址：                 传真：

电话：                 电子邮件：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式四：

诚信投标承诺书

（招标人名称）：

我代表                      （投标人）自愿参加                      （招标项目名称）的投标和按规定交纳投标保证金          万元，严格遵守政府采购法、招投标有关法律法规的相关规定，并郑重承诺：

（一）本单位递交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都真实可信，没有弄虚作假；

（二）不组织、不参与串标围标，没有出借或挂靠资质等违法违规行为；

（三）拟派的投标项目组成员符合法律法规和地方的相关规定及招标文件的约定。中标后，绝不违法分包、转包；

（四）本单位如有涉及招标投标方面投诉举报，本人将在投诉书上签字，否则，招标投标行政监督部门或招标人可以不予受理；

（五）遵守相关法律、法规、规章和有关文件的规定。

如果出现违反上述承诺内容的行为，本人及本公司愿意接受招标人或招标投标行政监督部门的任何处罚，并自动放弃所缴纳的投标保证金。

特此承诺。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

格式五：

开标一览表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标设备及品牌 | 制造厂商及产地 | 货物数量 |
| 工期要求 | 合同签订后 日历天内完成全部工作内容并经验收合格 |
| 质保期 | 年 |
| 投标总价（万元） | 总价： |
|  | 其中货物设备总价： |
|  | 其中产品安装费用总价： |
| 备注 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

需附：法定代表人身份证明书或授权委托代理人身份证复印件及授权委托书原件

格式六：

投 标 分 项 报 价 表（乘客、客货电梯、载货电梯）

单位：万元

| 序 号 | 设备名称 （1） | 型号规格 （2） | 品牌 与产地 （3） | 数量及单位 （4） | 货物设备总价部分 | 产品安装费用总价部分 | 价格 合计 （14） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备本体单价（5） | 配套及辅助设备、材料价格 （6） | 随机提供备品备件及专用工具价格 （7） | 包装、运输费及运输保险费（8） | 资料费（9） | 安装费（10） | 轿厢内装璜、电梯调试及检验费 （11） | 售后服务费 （12） | 其它 费用 （13） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币大写）： （人民币小写）： |

说明：一、价格合计（14）=（4）×[（5）+（6）+（7）+（8）+（9）+（10）+（11）+（12）+（13）]，必须包含投标人须知的全部内容和价格；二、优惠条件遵照“投标人须知”相关要求；三、供货范围及服务的内容以招标文件为准。招标文件未要求的供货及服务投标人报价的，计算评标价格时将不予扣除；四、「其它费用」应包括除上表中（5）-（12）项费用外招标文件“投标人须知”的投标报价条款中规定的所有费用。

投标人（盖章）：                      法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：              日期：     年    月     日

格式七：

电梯技术参数响应表

（须与招标文件点对点应答）

电梯名称：

| 技术参数及要求 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：投标人应按招标文件的要求分别填写，逐点应答。

投标人(公章) ：

授权代表(签字) ：

日期：          年        月         日

格式八：

商务条款偏离表

招标文件编号：                                   标包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人(公章) ：                                     授权代表(签字) ：

日期：         年       月        日

格式九:

投 标 致 函

（招标人)：

我方对                号招标文件中的招标货物，建议替代方案如下：

(适用本招标货物的额外的修改)

| 序号 | 招标货物名称 及型号规格 | 替代方案内容 |
| --- | --- | --- |

投标人(公章) ：                                     授权代表(签字) ：

日期：      年       月       日

注：表格不够可复制，可另加文字说明。

格式十：

投标货物主要部件、外购件(含材料)明细表

| 序 号 | 主要部件、外购件名称 | 型号 规格 | 国家 产地 | 制造商 | 品牌 | 数量（台） | 单价 （万元） | 备注（注明是否外购、是否整件进口） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表(签字) ：

日期：          年        月        日

格式十一：

随机提供备品备件及专用工具明细表

(应满足   年质保期免费维修和更换的需要)

| 序 号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 备注 （如是外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表(签字) ：

日期：          年        月        日

格式十二：

货物说明一览表格式

| 序号 | 部件名称 | 规格、型号 | 主要技术指标 | 产地 | 承诺寿命 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对各项货物的主要组成部件（包括控制部件）的型号、规格、数量、技术指标等信息进行详细说明，未附本表的投标将被拒绝。各项货物的详细技术性能也可另页描述。

2、提供的信息不完整、不充分可能导致不利的评价。

授权代表签字：

投标单位盖公章：

日期：        年         月         日

格式十三：

电梯主要部件报价表

| 序号 | 部件名称 | 主要部件价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

注：1、主要部件报价应尽可能详细。

2、此报价不计入投标总价，在质量保证期后五年内不变。

3、表中栏目不够时可按设定格式自行增加。

投标人代表姓名 ：

投标单位公章：

日期：               年        月         日

格式十四

图表（如果有的话）

格式十五

交货一览表

| 项号 | 货物名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表和投标报价表的货物名称、数量应一致。

投标单位(公章) ：

授权代表(签字) ：

日期：            年        月         日

格式十六：

施工方案、货物包装和运输方案

授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

格式十七：

售后服务

（包括培训、货物“三包”承诺、质保期限、维保服务等）

授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

格式十八：

电梯的验收大纲

（在该验收大纲中应说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据。）

授权代表（签字）：

日期：          年       月       日

二、资格证明文件

格式一：

法人资格证明

（依法设立的法人或其他组织资格证明文件，如企业法人营业执照、电梯制造厂商的国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（电梯），电梯安装单位的电梯安装资质证书、维修保养资质证书等）

(复印件)

格式二：

制 造 商 专 项 授 权 书

(原件)

格式自制

格式三：

制造厂商进口件承诺书（如有）

（招标人名称） ：

我司供货的 （项目名称） 电梯采购项目的 （投标电梯型号） 电梯的 （进口部件名称） 为本品牌原装整件进口，对此我司提供的原装整件进口部件按如下标准承诺：

原装整件进口件是指在 （国外制造厂商） 组装成整件后运输至中国的整件原装进口件，而不是指进口零配件于中国国内组装，“进口组装”或者“外壳国产，其余部件进口”等均视为非进口件， (国内电梯制造厂商名称) 将为此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，并提供进口件证明文件。进口件产地：                  ，品牌：                              。

电梯制造厂商：（公章）

法人代表：（盖章）

日 期： 年 月 日

注：1、进口部件名称是指垂直电梯的（包括但不限于）控制柜、曳引机、门机、限速器和安全钳五大件；自动扶手电梯的（包括但不限于）控制柜、曳引机二大件。

2、如有进口件，本承诺书格式必须采用，否则一律视为非进口件。

格式四：

制造商资格声明

1.名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电话/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表（到     年     月      日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债:

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2.(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址：

生产的项目：

年生产能力：

职工人数：

(2)本制造商不生产,而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件：

3.本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4.近3 年投标货物主要销售客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                                        (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                                        (销售项目)

5.近3年的年营业额：

年份：

国内：

出口：

总额：

6.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：

供应商：

7.有关开户银行的名称和地址：

8.制造商所属的集团公司(如有的话) ：

9.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称：

签字人名称和职务：

签字人签字或盖章：

签字日期：

传真：

电话：

电子邮件：

格式五：

销售代理商（或经销商）的资格声明

1.名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址：

电话/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(到      年     月      日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)投标人在中国的代表的姓名和地址:(如有的话) ：

2.近3 年的年营业额

年份：

国内：

出口：

总额：

3.近3年投标货物主要销售客户的名称地址：

(1)出口销售

(名称和地址)                           (销售项目)

(2)国内销售

(名称和地址)                           (销售项目)

4.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明) ：

5.由其他制造商提供和制造的货物部件(如有的话) ：

制造商名称和地址：

制造的部件名称：

6.有关开户银行的名称和地址：

7.制造商所属的集团公司(如有的话) ：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

贸易公司名称（盖公章）：

签字人名称和职务：

签字人签字或盖章：

签字日期：

传真：

电话：

电子邮件：

格式六：

货物合格文件要求

1.作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的货物和服务是合格的，并符合招标文件规定的证明文件。

2.证明货物或服务是合格的文件有：

(1)有关制造商的情况和近三年供应同类或相似货物的用户名单，以及质量保证资料、生产许可证复印件；

(2)货物的主要技术数据和性能特征的详细描述；根据招标货物的要求，除按招标文件第六章(投标文件格式)规定的表格外，还可用文字说明投标货物对该要求的适应性。

(3)货物的制造和验收标准；安装要求以及货物拆装和维修时所需的特殊工具。

(4)对上述第2(2)项的说明，请投标人注意：

招标货物的要求和质量标准等，投标人投标时(包括允许的部分投标)，必须严格地对招标文件第六章(投标文件格式)的每一项空白栏作出回答；如果投标人对招标的货物有建议时，只能在对招标文件完全应答的基础上，以投标致函的形式，另行提出自己的替代方案。因为招标文件的要求，是各投标人平等竞争的基础。

3.投标人提出的替代方案，应使买方相信替代品的质量和性能相同于或优于招标货物的要求。

# Text boxes

法定代表人身份证复印于此

法定代表人授权委托人身份证复印于此

出席开标会议的投标人代表身份证复印件复印于此