大丰港码头前沿增设卷缆设施采购、安装及其伴随服务

招标文件的补充文件

（标段编号： DFCG20180522）

各投标单位：

1、本项目供电工程量清单以此次补充文件发布的为准，详见附件，请各投标单位自行下载。

2、其他不变。

招标人：大丰海港港口有限责任公司

日  期： 2019年1月29日

附件：

供电工程量清单

单位工程名称：供电

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用综合单价 | 合价 |  |
| 粮食码头 |
| 1 | 系泊绞车变频控制柜 | IP65 | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 2 | 控制柜柜体基座 |  | 件 | 2.00 |  |  | 现场制作 |
| 3 | 控制柜至绞车电机电缆、控制电缆等 |  | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 4 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-1kV 3*185+1*95 | 米 | 400.00 |  |  |  |
| 5 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-1kV 3*150+1*70 | 米 | 350.00 |  |  |  |
| 6 | 镀锌焊接钢管 | DN100，DN32 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 接地干线 | 热镀锌扁钢-40*4mm | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 粮食码头变电所低压出线改造 | 抽屉柜，断路器规格250A，电流互感器变比为250/5A | 项 | 2.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 三期通用码头 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 系泊绞车变频控制柜 | IP65 | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 2 | 控制柜柜体基座 |  | 件 | 2.00 |  |  | 现场制作 |
| 3 | 控制柜至绞车电机电缆、控制电缆等 |  | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 6 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-1kV 3*120+1*70 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 7 | 镀锌焊接钢管 | DN100，DN32 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 接地干线 | 热镀锌扁钢-40*4mm | 米 | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 三期通用码头变电所低压出线改造 | 抽屉柜，断路器规格250A，电流互感器变比为250/5A | 项 | 2.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二期改扩建码头 |
| 1 | 系泊绞车变频控制柜 | IP65 | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 2 | 控制柜柜体基座 |  | 件 | 2.00 |  |  | 现场制作 |
| 3 | 控制柜至绞车电机电缆、控制电缆等 |  | 套 | 2.00 |  |  | 随设备配套供货 |
| 4 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-1kV 3*185+1*95 | 米 | 1600 |  |  |  |
| 5 | 镀锌焊接钢管 | DN100，DN32 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 接地干线 | 热镀锌扁钢-40*4mm | 米 | 40.00 |  |  |  |
| 7 | 二期改扩建码头变电所低压出线改造 | 抽屉柜，断路器规格250A，电流互感器变比为250/5A | 项 | 2.00 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |